采购邀标文件

项目名称：重庆育才成功学校第二教学楼广播及其网络、多功能音响

采购单位：重庆育才成功学校

二〇一四年七月一日

第一篇  邀请函

重庆育才成功学校第二教学楼教室一体广播及其网络、多功能音响，现在已经具备招标资格，现对该工程项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人参加投标。

# 一、招标项目内容

| 项目内容 | 数量 | 投标最高限价总价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 育才中学成功校区第二教学楼教室一体广播及其网络、多功能音响 | 一批 |  |  |

二、资金来源

财政预算资金（或采购人自筹资金），资金已到位。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、投标、开标有关说明

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）招标文件获取地点：

重庆市育才中学信息中心或者重庆育才中学校园网通知公告栏下载。

（三）投标开始时间：详见采购公告。

（五）投标截止时间：详见采购公告。

（六）开标时间：详见采购公告。

（七）投标及开标地点：重庆育才中学国象楼四楼信息中心。

（八）报名时间及方式：本次投标无需提前报名，各投标人在投标文件递交的截止时间。

六、有关规定

（一）超过投标截止时间、未密封的投标，或不按招标文件规定投标，我校恕不接受。

七、联系方式

重庆育才中学国象楼四楼信息中心。联系人刘刚18680758509、02386051053，张延军15998971001。

第二篇  项目技术规格及质量要求

# 系统说明

为了和原学校现有校园广播品牌、网络品牌系统匹配，功能一致，性能稳定，投标时广播教室一体音响及其网络要求产品需和学校现有品牌一直或同一品牌旗下产品。

二、产品技术参数数量

| 重庆育才成功中学校第二教学楼广播（含篮球场原有广播改造）设备清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 质量标准及性能要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| 一、主控机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 定时播放主机 |  | 原有设备 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 教室一体多媒体机 | OTEWA 教室一体多媒体机 | 主机内置2.4G无线接收与功率放大器、近距离对频与DSP双向跳频技术，自动搜索话筒信号进行ID对码匹配、1000套同时使用不串频、抗干扰性强、对频成功有提示音，集合并式音频功率放大器有源音箱2.0。 二路有线广播应急切换输入、MCU定压广播强播输入模块,5秒钟后自动恢复教室扩声。 ★ 当有源音箱断电时主副音箱作定压广播音箱，两只音箱同时做定压音箱。 ★外接USB连接电脑无限扩展、优化升级功能。 ★2.4G无线接发射器自带LCD液晶显示器，可以显示接收信号强弱，电池电量，音量大小。 适用于60-150平米左右多媒体教室、电教室、普通教室。 一路自带6V电源有线话筒输入、一路无线话筒输入。 （也可以外接领夹及头戴话筒和外接音频输入） 一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出。外置铝型材散热器，散热快连续工作时间更长。独立高低音、麦克风音量、线路音量、混响延时调节。铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。 输出功率：2×50W-80W 灵敏度：89dB 音调控制：高音10KHz±12dB / 低音100Hz±12dB数字采样：16-24Bit/32-48kHz使用频率：2402-2480MHz 频率响应：20Hz-18KHz信噪比：≥86dB 低音:5.5寸高音:3寸 电源：交流220V±10％/50Hz | 42 | 套 |  |  | OTEWA | 每一个教室一对计算机机房增加2套 |
| 3 | 吸顶式音箱 | LD201 | 工作电压70/100V，额定功率10W 最大功率20W 最大声压级 101±2dB，有效频率范围 60Hz - 18kHz ，全频喇叭/高频喇叭6.5″×1，2″×1； 重1.8Kg，优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形、不褪色 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（88±2dB），声音清晰、明亮。 | 15 | 个 |  |  | OTEWA | 教室过道 |
| 4 | 铝合金全防水音柱 | CS828 | 全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(92±2dB)，声音清晰、明亮 重13kg，配有安装支架，安装便捷 ， ★全频喇叭/高频喇叭8″×2，1″×1； ★工作电压70/100V，功率60~120W，多个配接端子，适应不同场合 最大声压级达110±2dB，有效频率范围宽达80Hz ~16kHz 。 | 2 | 只 |  |  | OTEWA | 操场用 |
| 5 | 铝合金全防水音柱 | CS818 | 全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(92±2dB)，声音清晰、明亮 ； ★全频喇叭/高频喇叭8″×2，1″×1； 重8.5kg，配有安装支架，安装便捷 工作电压70/100V，功率30~60W，多个配接端子，适应不同场合 最大声压级达107±2dB，有效频率范围宽达80Hz ~16kHz 。 | 2 | 只 |  |  | OTEWA | 操场用 |
| 6 | 铝合金全防水音柱 | Cs520 | 全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(92±2dB)，声音清晰、明亮 ； ★全频喇叭/高频喇叭5″×2，1″×1； 重8.5kg，配有安装支架，安装便捷 工作电压70/100V，功率20W，多个配接端子，适应不同场合 最大声压级达107±2dB，有效频率范围宽达80Hz ~16kHz | 6 | 只 |  |  | OTEWA | 二教楼负一楼使用 |
| 6 | 调音台 | YAMAHA雅马哈 | 10输入通道，2单声道 4立体声(MG 102C)/8输入通道，2单声道 3立体声(MG82CX)。4话筒 4立体声线路输入(MG102C)/4话筒 3立体声线路输入(MG82CX)。1辅助发送/立体声返回(MG102C)/1效果发送/立体声返回(MG82CX)。内置SPX效果器(仅MG82CX).低噪声，高精度话筒放大器。开关式幻像电源/插入I/O | 1 | 台 |  |  |  | 用于广播室 |
| 7 | 会议话筒 | 迪士普 |  | 2 | 台 |  |  |  | 广播室 |
| 8 | 功率放大器 | TA1282 | 100V, 70V 定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。 5 单位LED 显示器，作状态显示。 RCA 插口和 XLR 插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 成系列大功率纯后级可供选择。 额定输出功率：650W 输入灵敏度：1.2V 信噪比：>80dB 阻尼系数：200:1 共模抑制：不小于 90dB. 频响：50Hz~15kHz -3dB 总谐波失真：4/1kHz<0.3 % 上升速率：>15V/microsecond 冷却方式：强迫风冷 指示灯：“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”和“超温” 保护：上电, 高温, 直流, 短路. 电源：AC220~240V / 50~60Hz | 6 | 台 |  |  | OTEWA | 用于广播室5台，体育保管室1台 |
| 9 | 五切一开关 | WH-5 | 输入电压220V，功率30W | 40 | 个 |  |  | OTEWA | 每间教室对应一个和原教室系统品牌 |
| 10 | 音箱线 | 天诚RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 12000 | 米 |  |  | 天诚 |  |
| 11 | 电脑音频线 | 秋叶原 | 15米 | 40 | 根 |  |  | 秋叶原 |  |
| 12 | 电源线 | 讯道 | 15米 | 40 | 条 |  |  |  |  |
| 13 | PVC线管 | 万丰 | 国标 | 1500 | 米 |  |  | 万丰 |  |
| 14 | 音柱支架 |  | 不锈钢 | 2 | 根 |  |  | 定制 | 操场用 |
|  | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  | 原有设备 |
| 教学楼网络设备 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 质量标准及性能要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 核心交换机 |  | 原有设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 楼层交换机 | H3c s1024 | 24口，传输速率(Mbps) 10/100Mbps s自适应以太网端口. | 3 | 台 |  |  | 华为 |  |
| 4 | 光纤收发器 |  | 传输速率(Mbps) 10/100Mbps | 1 | 个 |  |  |  | 广播室交换机自带光纤接口 |
| 5 | 光纤线 | 12芯 |  | 600 | 米 |  |  | 立孚 |  |
| 6 | 机架光纤终端盒 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 光纤跳线 |  |  | 4 | 根 |  |  |  |  |
| 8 | 光纤尾纤 |  |  | 4 | 根 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤熔接 |  |  | 24 | 根 |  |  |  |  |
| 10 | 管材及其辅助材料 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 11 | 网络配线架 |  | 超五类24口 | 3 | 台 |  |  | AMP |  |
| 12 | 电话线 |  | 4芯 | 300 | 米 | 1.2 |  |  | 新增办公室电话线 |
| 13 | 电话模块 |  |  | 4 | 个 | 36 |  |  | 新增办公室电话 |
| 14 | 超五类网线 |  |  | 1 | 箱 | 750 |  | 安普 |  |
| 15 | 网络模块 |  |  | 8 | 个 | 45 |  |  | 新增办公室每间增加2个网络接口 |
| 16 | 机柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 二教楼负一楼多功能演出扩音系统 |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 主扩声音箱 | SOUNDKING音王 | H15 | 2 | 只 |  |  | 类型: 二分频15寸全频音箱.频率响应: 45Hz –20kHz （±3dB）.灵敏度(1m/1W): 97 dB.额定阻抗：8Ω.额定功率：400w.最大功率：800w.分频点：2.5kHz.低音单元: 15" 中低音 / 75mm音圈 / 400w.高音单元: PEN膜 / 4mm音圈 / 40w.覆盖角（H×V）: 80°×60°.最大声压级 : 129dB.箱体尺寸 (W×H×D)：441×666× 427(mm).重量：32 kg |
| 2 | 辅助音箱 | SOUNDKING音王 | H10 | 4 | 只 |  |  | 类型: 二分频10寸全频音箱.频率响应: 55Hz –20kHz （±3dB）.灵敏度(1m/1W): 94 dB.额定阻抗：8Ω.额定功率：200w.最大功率：400w.分频点：2.5kHz.低音单元: 10" 中低音 / 65mm音圈 / 200w.高音单元: PEN膜 / 34mm音圈 / 30w.覆盖角（H×V）: 90°×40°.最大声压级 : 123dB.箱体尺寸 (W×H×D)：326×484× 319(mm).重量：18.5 kg |
| 3 | 主功放 | SOUNDKING音王 | EA700 | 1 | 台 |  |  | 8Ω立体声功率：700w×2，4Ω立体声功率：1100w×2，8Ω桥接功率：2200w。频率响应（在1w时）：20Hz︿20KHz，+/-0.3dB。总谐波失真（%）：≤0.05%（1KHz）。阻尼系数（at 8Ω）：≥300。信噪比（dB）：≥100dB。输入阻抗（平衡/非平衡）：20kΩ/10kΩ。输入灵敏度：1.4V 32dB 26dB。工作电压：AC220V/50Hz。装机高度：2U。外型尺寸（W×H×D）：483×420×88.8（mm）。重量：21.4kg |
| 3 | 调音台 | YAMAHA雅马哈 | GM124CX | 1 | 台 |  |  | 10输入通道，2单声道 4立体声(MG 102C)/8输入通道，2单声道 3立体声(MG82CX)。4话筒 4立体声线路输入(MG102C)/4话筒 3立体声线路输入(MG82CX)。1辅助发送/立体声返回(MG102C)/1效果发送/立体声返回(MG82CX)。内置SPX效果器(仅MG82CX).低噪声，高精度话筒放大器。开关式幻像电源/插入I/O |
| 4 | 均衡器 | MICKAL美奇 | 2231 | 1 | 台 |  |  | 中心频率（Hz）：20，25，31.5，40，50，63，80，100，125，160，200，250，315，400，500，630，800，1K，1.25K，1.6K，2K，800，1K，1.25K，1.6K，2K，2.5K，3.15K，4K，5K，6.3K，8K，10K，12.5K，16K，20K 均衡范围： ±6dB/±15dB 高通滤波器：12Hz-285Hz（-12dB/oct） 连接器: XLR平衡输入，TRS 1/4” 平衡输入，XLR平衡输出 TRS1/4” 平衡输出开关： EQ旁通开关 频点增益切换控制：6dB/15dB控制 |
| 5 | 反馈抑制器 | MICKAL美奇 | FBX2420 | 1 | 台 |  |  | 滤波器:每通道 12 个独立的数字陷波滤波器, 从 40Hz-20kHz 自动控制; 滤波器宽带:用户可以控制, 或者是 1/10 信频程, 或者是 1/5 信频程, 恒定 Q 值, 分频率 1Hz;寻找和消除反馈需要的肘间:0.4 秒, 典型值 1KHz; 每通道活动滤波器与固定滤玻器的数量:用户选择, 最后的配置储存在存储器中; 活动滤波器计肘器;活动滤波器的释放时间为 1, 5, 30 或 60 分钟; 输入/输出;输入/输出的最大信号电平, 平衡输入/输 +27dBV, 峰值, 不平衡 +21dBV, 峰值; 输出驱动:单元接规定执行驱动一个 >600Ω 的负载; 输入阻抗:平衡或不平衡输入阻抗 >40KΩ, 2 脚高电平; 输出阻抗:平衡或不平衡输出阻抗 150Ω, 2 脚高电平; 傍通:真正的电源关断傍通;峰值空间: 一般 4dBV 平衡输入, 最大峰值为 +23dB |
| 4 | 手持无线话筒（一拖二） | 咪宝 | ACT200 | 1 | 套 |  |  | 超高频锁相环发射机/接收机；预设99个通道供选择；锁定功能防止错误操作；自动扫描清晰不干扰频率(Clear scan)；液晶显示屏显示菜单、操作状态、音频/射频信号电平电压；双调谐自动选讯用于提高稳定性、防止断讯；0-9(10)个静噪调节；音码和杂音锁定(Pilotone & NoiseLock)电路，防止待机时的杂讯干扰及强噪声干扰；4格的麦克风电池电量显示功能；国际EIA标准半U的金属机箱；独立的平衡/非平衡输出方便连接； |
| 5 | DVD | 先锋 | DV3110 | 1 | 台 |  |  | 支持DVD，CD，USB，ＭＰ３，ＭＰ４ |
| 6 | 音箱线 | 秋叶原 |  | 1 | 圈 |  |  |  |
| 7 | 豪华防震机柜 | 森禹 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 二教楼负一楼多功能厅灯光配置清单 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | LED帕64 | 明和 | 输入电压：AC90-240V，50/60HZ 功率：80W/200W LED光源：1W/3W 光源数量：54颗18R+18G+18B/RGBW 控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式 DMX通道：6-8CH 灯体部分及颜色：压铸铝，黑色及白色 防护等级：IP20 尺寸：260*260*370MM 净重：4KG | 台 | 8 |  |  |
| 2 | LED水晶魔球 | 明和 | 电压/频率：220V/50-60Hz 功率：10W LED：超高亮度 使用寿命：100000小时以上 基本色：红绿蓝 控制模式：DMX512，主从机控制，声控+频闪+自走 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | LED小魔球MJ7215 | 明和 | 电压：220V/50-60Hz 功率：16W 光源：LED红43PCS 绿：43PCS 蓝：43PCS 功能：七彩颜色变换 尺寸：220×220×350mm | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 激光图案效果灯LED | 明和 | 特 点：十字星星激光图案效果，可以整体旋转，也可单独星点旋转，散射角度大于60度，具旋转度、频闪、变色等效果,犹如夜空闪烁的星星,在平面上呈现至2000个点在游动、闪烁。光束也类似烟花散射效果，具旋转方向、旋转速度等效果。先进的算法程序设计，即可DMX512信号控制，又可单机或自联机同步工作。声控模式具声控闭光功能 DMX512： 七通道控制，具“黑场”功能 激光功率： 红100mw 绿50mW 安全智能： 声控模式具声控闭光功能；主从同步自联机方式下（可联机数十台从机）无信号时从机会自动闭光；DMX512模式下无信号时也会自动闭光。按照安全可靠性设计，任何情况下避免单点激光出现，对人体、环境更安全。 电 源： 电压220V/110V，频率50-60HZ | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 512控台 | 国优 | 产品名称：512信号512控台 总通道数：512路，可控电脑灯数量：32台 可控电脑灯最大通道数：16通道 程序最大步数（场景）：40步 程序总步数（场景）：480步 场景停顿时间：0.1-25.5秒/步 场景渐变速度:0.1-25.5秒 调光通道:24通道 显示屏:LCD液晶显示屏,16*2字符DMX512输出接口:3芯XLR针座及孔座 体积:483MM*178MM*80M 重量:6.25KG | 台 | 1 |  |  |
| 6 | LED频闪 | 明和 | 电压/频率：AC90/220V，50-60HZ功率：20W 光源：1颗20WLED 使用寿命：100000小时以上 控制模式：自走、声控 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 电源线 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 信号控制线 |  |  | 批 | 1 |  |  |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

成交人应在采购合同签定后25个日历日内交货并完成安装调试。

（二）实施地点

实施地点：重庆育才成功学校

（三）验收方式

1、货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3、成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、检验费、税费等所需一切费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、本系统所有设备免费质量保证期为3年。

2、竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、成交人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1、成交人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和制造商应在4小内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人和制造商提供售后服务的，该成交人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在竞标文件中列出。

## 四、付款方式

工程完工验收合格后一个月之内支付合同总价的95%，余款在质保期结束后一起付清。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。